Утверждено приказом

ОАО «Орелоблгаз»

от «23»августа 2011г. №257

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и выдачи технических условий для проектирования и последующего строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта объектов систем газораспределения и газопотребления.

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке подготовки и выдачи технических условий для проектирования и последующего строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и капитального ремонта объектов систем газораспределения и газопотребления разработано в соответствии с:

- «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03);

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральным законом «О газоснабжении в РФ» от 31.03.99 № 69-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 29.10.1992 г. № 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок»;

- Постановлением правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ»;

- «Правилами поставки газа в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162;

- «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Положением о выдаче технических условий на присоединение объекта газификации природным газом к газораспределительной сети и разработку проектов строительства объекта газификации СУГ ОАО «Гипрониигаз»;

- Положением о выдаче технических условий на реконструкцию и присоединение газопроводов к газораспределительным системам ОАО «Газпромрегионгаз» от 24.11.2009 г. № 541;

- «Порядком оформления решений об установлении видов топлива для предприятий и топливопотребляющих установок», утвержденным Приказом Минэкономразвития России, Минэнерго России и ОАО «Газпром» от 15 октября 2002 г. № 333/358/101.

1.2 Настоящее положение устанавливает в ОАО «Орелоблгаз» (далее – Общество) порядок:

- взаимодействия филиалов ОАО «Орелоблгаз», Управления (Головной организации) ОАО «Орелоблгаз», органов местного самоуправления, правообладателей земельных участков, собственников жилья, заказчиков по вопросам газификации;

- определения содержания технических условий подключения и технических условий для присоединения;

- выдачи технических условий на разработку, корректировку и расширение систем (схем) газоснабжения населенных пунктов и микрорайонов;

- разработки и согласования определений условий подключения.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины, определения:

1.3.1. «Технические условия подключения» (ТУподкл.) – заключение о возможности подачи газа, подтверждающее или нет наличие технической возможности транспортировки газа к объекту газификации, реконструкции, перевооружению, расширению, капитальному ремонту в объёмах (м3/год) заявленных заинтересованным лицом по газораспределительным сетям, находящимся в эксплуатации Общества.

1.3.2. ТУподкл. выдаются по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков, на которых планируется строительство объекта газификации или реконструкция, перевооружение, расширение, капитальный ремонт существующих объектов.

1.3.3. ТУподкл. предусматривают максимальную нагрузку потребления газа объектом, сроки подключения к сетям (существующим, проектируемым, строящимся, реконструируемым и т.д.), указывают собственников газопроводов (к которым планируется подключение), срок действия ТУ (не менее двух лет), а также дают информацию о плате за подключение.

1.3.4. Оплата за выдачу ТУподкл. взимается при условии если Общество установило и согласовало ее, в соответствии с действующим законодательством, с органами власти по «Методическим рекомендациям по определению размера платы за подключение к сетям газораспределения» Р Газпром Газораспределение 6.2.-2011.

1.3.4. ТУподкл. предоставляются ГРО без взимания платы с физических и юридических лиц, присоединение сетей и газового оборудования которых планируется с объемом потребления не более 100т.у.т./год (8м3/час).

1.3.5. «Технические условия для присоединения» (ТУпр.) – технические условия для присоединения объекта газификации к газораспределительным сетям, являются основанием для разработки проекта газификации природным газом. Проектирование и последующее строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов систем газораспределения и газопотребления осуществляется только на основании технических условий на присоединение. Выдача ТУпр. является оплачиваемой услугой согласно прейскуранту цен ОАО «Орелоблгаз», действующему на момент выдачи ТУпр.

1.3.6. «Заказчик» - потребитель газа, желающий подключиться к газораспределительной сети Общества, либо заказчик строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения и (или) капитального ремонта, а также заказчик, выполняющий данные работы по договору с инвестором;

1.3.7. «Определение условий подключения» - определение пропускной способности существующих газопроводов с учетом корректировки генеральных схем газоснабжения и дополнительной нагрузки на газоснабжение подключаемых объектов, не учтенных ранее существующей генеральной схемой газоснабжения путем проведения гидравлического расчета планируемого (возможного к строительству) газопровода от предполагаемого места врезки до объекта газификации.

1.3.8. «Уполномоченная организация» - Филиалы ОАО «Орелоблгаз».

2. Подготовка и выдача технических условий подключения 
(заключение о технической возможности подачи газа)

2.1. Технические условия подключения выдаются в соответствии со схемами газоснабжения городов (населенных пунктов).

2.2. Заказчик предоставляет запрос по форме Приложения №1 на выдачу ТУподкл. (для подтверждения технической возможности подачи затребованного количества газа по существующим сетям), в котором указывается:

- полное наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- необходимый вид ресурса (природный газ), получаемый от сетей инженерно-технического обеспечения (от сетей газораспределения);

- планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации) – величина потребления газа объектом и максимальная часовая нагрузка;

- теплотехнический (топливный) расчет в потребности газа.

К запросу прилагаются следующие документы:

-	нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (района) и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информация о разрешенном использовании земельного участка;

- информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.

2.3. Уполномоченная организация (Филиал Общества) на основании запроса о выдаче ТУподкл.:

- делает выкопировку схемы газораспределительной сети с указанием расходов газа (при наличии данных по объемам транспортировки газа), длин участков, фактических давлений газа относительно планируемой точки подключения объекта газификации;

- на основании предполагаемой точки подключения и протяженности планируемого к строительству газопровода и расположения объекта газификации производит гидравлический расчет;

- определяет техническую возможность подключения объекта газификации к действующей газораспределительной сети;

- в течение 5 рабочих дней с момента поступления запроса и предоставления полного пакета документов от Заказчика , готовит ТУподкл. в соответствии с формой Приложения №2, 2А.

2.4. При оформлении ТУподкл. для объектов с потреблением газа более 100 т.у.т./год (8 м3/час) и суммарной мощностью газопотребляющего оборудования более 50кВт, направляет в адрес Управления (Головной организации) ОАО «Орелоблгаз» пакет документов указанных в п.2.2, 2.3 и оформленные в установленном порядке, согласованные начальником производственно-технического отдела, подписанные управляющим Филиала Общества и утвержденные уполномоченным лицом Филиала, для их проверки проверяющему лицу, назначенному приказом по Обществу (кроме объектов, указанных в пункте 1.3.4. настоящего положения).

2.5. Утверждает ТУподкл. лицо, уполномоченное приказом ОАО «Орелоблгаз».

2.6. Технические условия подключения ТУподкл. оформляются в соответствии с формой Приложения № 2, 2А и должны содержать следующие данные:

- наименование Заказчика технических условий подключения;

- наименование объекта и его месторасположение;

- направление (вид) использования газа (производственные нужды, горячее водоснабжение, пищеприготовление, отопление, вентиляция);

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ и строительства газопровода;

- срок действия ТУподкл., не менее 2 лет с даты их выдачи.

2.7. Обязательства ОАО «Орелоблгаз», выдавшего ТУподкл., прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям газоснабжения (о выдаче ТУ присоединения), о чем уведомляется правообладатель.

2.8. Оформленные и утвержденные ТУподкл. выдаются Заказчику, либо оформляется мотивированный отказ в выдаче указанных условий, при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика.

2.9. Выданные технические условия подключения регистрируются в филиале ОАО «Орелоблгаз» в реестре выданных ТУподкл. по форме Приложения № 3 в электронном виде с еженедельной архивацией данных на независимый носитель и направлением копии реестра в Управление (Головную организацию), согласно приказу Общества и в журнале такой же формы Приложения №3, порядок регистрации выданных Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз» технических условий подключения аналогичен. Журнал реестра в печатном виде до его заполнения нумеруется, прошивается и с указанием количества листов реестра скрепляется подписью уполномоченного лица, утверждающего технические условия, управляющего Филиалом Общества, контролирующих лиц Управления (Головной организации) Общества и печатью Общества.

2.10. Уполномоченная организация (Филиал Общества) выдает от имени: ОАО «Орелоблгаз» (лицом уполномоченным приказом) технические условия подключения (по форме Приложения № 2А ) на:

- подключение объектов с суммарной расчётной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 50 кВт;

- перевод многоквартирных жилых домов на поквартирное отопление с суммарной расчётной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 50 кВт без увеличения мощности газоиспользующего оборудования;

- перевод на поквартирное отопление домов, суммарная расчётная тепловая мощность газоиспользующего оборудования в которых менее 50 кВт, при условии учтённой нагрузки в схеме газоснабжения населенного пункта;

- подключение жилых домов частных лиц с суммарной расчетной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 50 кВт.

2.11. Управление (Головная организация) ОАО «Орелоблгаз» выдает технические условия подключения по форме Приложения №2 для объектов газопотребления с суммарной расчетной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования свыше 50 кВт, и нагрузкой газопотребления более 100 т.у.т. (8м3/час) независимо от форм собственности (пакет Документов и проект ТУ предварительно готовятся в Филиале Общества и направляются в адрес Управления (головной организации) ОАО «Орелоблгаз» проверяющему лицу, назначенному приказом).

2.12. К техническим условиям прилагается сопроводительное письмо – уведомление о мероприятиях, необходимых для выполнения разработки технических условий присоединения.

3. Подключение объекта капитального строительства

к сетям газоснабжения (порядок выдачи ТУ присоединения).

3.1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство объекта газопотребления, (реконструкцию объекта связанное с увеличением потребляемой нагрузки), обращается с заявлением о подключении распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, систем газопотребления проектируемых и существующих зданий в Уполномоченную организацию (Филиал Общества), осуществляющую эксплуатацию сетей газоснабжения (на имя генерального директора ОАО «Орелоблгаз») и предоставившую ТУподкл.

3.2. Заявление (Приложение №4) о подключении должно содержать:

- полное и сокращенное наименование Заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество полностью), его местонахождение и почтовый адрес.

3.3. К Заявлению прилагаются:

- Банковские реквизиты Заказчика (карточка предприятия для юридических лиц);

- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок;

- Информация о разрешенном использовании земельного участка;

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- Информация о планируемых сроках строительства и ввода в эксплуатацию строящегося объекта;

- Информация о сроках начала газопотребления и выхода на проектную мощность;

- Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки (тыс. т.у.т./год) и максимальном часовом расходе газа (тыс. м3/ч);

- Теплотехнический расчет потребности в газе (топливный расчет);

- Разрешение на использование газа в качестве топлива (топливный режим);

- Согласование ООО «Газпром межрегионгаз» на использование природного газа (при потреблении газа более 100 т.у.т./год = 114 тыс.м3/год);

- Согласование с органами местного самоуправления проектирования крышной котельной на здании высотой более 26,5 м. (при необходимости газификации существующих и проектируемых многоквартирных жилых домов);

- Сведения о возможности перевода потребителя на резервное топливо;

3.4. Уполномоченная организация (Филиал Общества) выполняет :

- гидравлический расчет системы газоснабжения с учётом подключаемой нагрузки;

- копию схемы газораспределительной сети с указанием расходов газа (при наличии данных по объемам транспортировки газа), длин участков, фактических давлений газа относительно планируемой точки подключения объекта газификации;

- подготавливает проект ТУпр.

3.5. При получении заявления от Заказчика, предоставления всех документов и соответствия предоставленных документов установленным  настоящим Положением требованиям, ОАО «Орелоблгаз», в лице Уполномоченной организации (Филиала Общества), предлагает Заказчику заключить договор о подключении к сети газоснабжения и разработке технических условий присоединения по форме Приложения № 5. При положительном решении Уполномоченная организация оформляет договор и предоставляет его Заказчику.

3.6. В 30-дневный срок с момента подписания Договора и оплаты работ Заказчиком, Уполномоченная организация направляет Заказчику условия подключения (ТУпр.). ТУпр. не должны противоречить ранее выданным ТУподкл.

4. Порядок разработки условий присоединения.

4.1. ТУпр. выдаются в соответствии со схемами газоснабжения (населенных пунктов), откорректированными на момент выдачи технических условий. Для объектов, не учтенных схемами газоснабжения, выдача технических условий осуществляется после выполнения гидравлического расчёта пропускной способности газовых сетей.

4.2. ТУпр. выдаются для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4.3. ТУпр. к газораспределительной системе оформляются по форме Приложения № 6, 6А.

4.4. ТУпр. подлежат регистрации в реестре выдачи ТУ по форме Приложения № 3А в электронном виде с еженедельной архивацией данных на независимый носитель и направлению копии реестра в Управление (Головную организацию), согласно приказу Общества и в журнале такой же формы Приложения №3А, порядок регистрации выданных Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз» технических условий присоединения аналогичен. Реестр в печатном виде до его заполнения нумеруется, прошивается и с указанием количества листов реестра скрепляется подписью уполномоченного лица, утверждающего технические условия, управляющего Филиалом Общества, контролирующих лиц Управления (Головной организации) Общества и печатью Общества.

4.5. Технические условия на присоединение к газораспределительным системам ОАО «Газпром газораспределение», переданным в аренду ОАО«Орелоблгаз», оформляются в соответствии с Положением утвержденным приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 24.11.2009г. № 541.

4.6. При оформлении ТУпр. для объектов с потреблением газа более 100 т.у.т./год (8м3/час) и суммарной мощностью газопотребляющего оборудования более 50кВт Уполномоченная организация (Филиал Общества) направляет в адрес Управления (Головной организации) ОАО «Орелоблгаз» подготовленный проект ТУпр. с пакетом документов, указанных в п.3.3, 3.4, оформленные в установленном порядке, согласованные начальником производственно-технического отдела, подписанные управляющим Филиала Общества и утвержденные уполномоченным лицом Филиала, для их проверки проверяющему лицу, назначенному приказом по Обществу (кроме объектов, указанных в пункте 4.8. настоящего Положения).

4.7. Утверждает ТУпр. лицо, уполномоченное приказом ОАО «Орелоблгаз».

4.8. ТУпр. выдаются Уполномоченными организациями (Филиалами Общества) от имени ОАО «Орелоблгаз» (лицом уполномоченным приказом) без проверки ТУпр. в Управлении (Головной организации) ОАО «Орелоблгаз» на следующие объекты:

- для присоединения к сети газораспределения объектов газопотребления коммунально-бытовой, социальной и промышленной сферы с суммарной расчётной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 50 кВт, при наличии:

- согласованного с Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз» гидравлического расчёта пропускной способности газовых сетей для объектов коммунально-бытовой, социальной и промышленной сферы (юр.лица);

- для присоединения объектов газопотребления частных жилых домов с суммарной расчётной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования менее 50 кВт.

- для присоединения распределительных газопроводов низкого давления, учтённых и не учтенных генеральными схемами газоснабжения с нагрузкой в точке врезки менее 100 т.у.т./год (8 м3/час);

4.9. ТУпр. выдаются Заказчику после утверждения и согласования их Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз» на следующие объекты:

- на схемы газоснабжения населенных пунктов, микрорайонов;

- для присоединения распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, учтённых и не учтенных генеральными схемами газоснабжения с нагрузкой в точке врезки более 100т.у.т./год (8м3/час);

- для присоединения объектов с суммарной расчётной тепловой мощностью газоиспользующего оборудования свыше 50 кВт независимо от форм собственности;

- на разработку, корректировку, расширение систем газоснабжения населенных пунктов, микрорайонов, неучтенных схемами газоснабжения.

5. Порядок согласования проектов:

5.1. С момента получения проектной документации от Заказчика, в течение 15 дней Уполномоченная организация (Филиал Общества) рассматривает и передает Заказчику согласованный проект. В случае выявления замечаний к проектной документации срок согласования продлевается до устранения замечаний Заказчиком, о чем Заказчик уведомляется Уполномоченной организацией.

5.2.Проектная документация на строительство объектов газоснабжения, систем газораспределения и газопотребления согласовывается:

- Уполномоченной организацией, если ТУпр. выдавались Уполномоченной организацией, выдавшей технические условия присоединения;

- Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз», если ТУпр. утверждались Управлением (Головной организацией) ОАО «Орелоблгаз».

5.3. Перед согласованием проекта в Управлении (Головной организации) ОАО «Орелоблгаз», ТУпр.должны пройти проверку на соответствие выданным техническим условиям и согласование в Уполномоченной организации (Филиале Общества), при этом штамп согласованно на проекте не ставится, а направляется со служебной запиской, подписанной ответственным исполнителем Уполномоченной организации с результатами проверки.

5.4. Уполномоченные организации (Филиалы Общества) ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом предоставляют в Управление (Головную организацию) ОАО «Орелоблгаз» отчет о выданных технических условиях с нарастающим итогом с начала года по форме ЦДУ-1.

Подготовил:

Начальник производственно-технического отдела В.В.Черных